## Slide 1: Bezpečnost a spolehlivost telematických systémů a zařízení Certifikační orgán Zkušební laboratoř
Ing. Martin Leso, Ph.D.
Notes: <number>

## Slide 2
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Zkušební laboratoř
Fakulty dopravní
www.zlfd.cvut.cz

## Slide 3: Zkušební laboratoř Fakulty dopravní
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Zkušební laboratoř má dvě pracoviště
Laboratoř měření základních elektrických veličin
Laboratoř speciálních telekomunikací
Laboratoř je akreditována u Českého institutu pro akreditaci,o.p.s. (akreditovány jsou zkoušky na pracovišti č.1)
Notes: <number>

## Slide 4: Pracoviště č. 1:
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Předmětem činnosti pracoviště č. 1 je měření základních elektrických veličin:
napětí
proud
odpor
kmitočet
fázový posun
pro zkoušky typové, kontrolní a bezpečnostní funkce elektrických, elektromechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení.
Notes: <number>

## Slide 5: Přehled zkoušek pracoviště č. 1
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Měření střídavých složek zpětných trakčních proudů
6
Měření fázového posunu
5
Měření kmitočtu
4
Měření odporu
3
Měření proudu
2
Měření napětí
1
Název zkoušky
Číslo
Notes: <number>

## Slide 6: Pracoviště č. 2
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Předmětem činnosti pracoviště č. 2 je zkoušení koncových telekomunikačních zařízení GSM-R a aplikací dle platných standardů UIC a ETSI.
V současné době je zkoušení na pracovišti č. 2 bez odkazu na akreditaci.
Notes: <number>

## Slide 7: Přehled zkoušek pracoviště č. 2
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Číslo zkoušky | Název zkoušky
2.1 | Přihlášení mobilního terminálu do sítě GSM-R
2.2 | Test sestavení spojení mobilního terminálu
2.3 | Skupinová volání
2.4 | Prioritní volání
Notes: <number>

## Slide 8
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Certifikační orgán pro výrobky
při Fakultě dopravní
www.cov.fd.cvut.cz

## Slide 9: Certifikační orgán pro výrobky
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Certifikační orgán pro výrobky
(COV FD)
provádí certifikaci shody pro výrobky z oblasti železniční zabezpečovací techniky. COV FD je akreditován u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s pod číslem 241/2008
Notes: <number>

## Slide 10: Rozsah posuzování
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
COV FD posuzuje shodu výrobku (dle SKP 31.62.11):
  evropský železniční systém - subsystém řízení a zabezpečení
  výrobky v oboru železniční zabezpečovací techniky včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení
  výrobky v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobku v oboru železniční zabezpečovací techniky nebo by mohly ovlivnit jejich bezpečnou činnost

## Slide 11: Rozsah posuzování
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Normativní dokumenty pro posuzování shody
  Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. (2001/16/ES, 96/48/ES, 2004/50/ES, 2007/32/ES) a navazující Vyhláška č. 352/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 377/2006 Sb. v rozsahu norem: ČSN EN 50121-1;
  ČSN EN 50121-2; ČSN EN 50121-3-1; ČSN EN 50121-3-2; ČSN EN 50121-4; ČSN EN 50121-5; ČSN EN 50 124-1; ČSN EN 50 124-2; ČSN EN 50125-1; ČSN EN 50125-3; ČSN EN 50155; ČSN EN 50126; ČSN EN 50128; ČSN EN 50129; ČSN EN 50159-1; ČSN EN 50159-2; ČSN EN 50238; ČSN 34 2040, Kapitola III., IV., V; ČSN 34 2600; ČSN 34 2613; ČSN 34 2614; ČSN 34 2617; TNŽ 28 1020; TNŽ 34 2604; TNŽ 34 2606; TNŽ 34 2607; TNŽ 34 2610; TNŽ 34 2620; TNŽ 34 2640; TNŽ 34 2660;
  ETSI EN 300330-1; Rozhodnutí komise 2006/860/ES, v rozsahu přílohy TSI, kap. 3 a 4. + 2007/153/ES Změna přílohy A; Rozhodnutí Komise 2006/679/ES, v rozsahu přílohy TSI, kap. 3.a 4. + 2007/153/ES Změna přílohy A; ČSN 342650; ČSN 28 1310, čl. 7, čl. 9.5.3, čl. 9.5.5.;
  Směrnice SŽDC č.34/2007, Článek 12; Směrnice SŽDC č. 16/2005, v rozsahu požadavků bodu 4 v příloze 1; Vyhláška MD č. 177/1995 Sb.ve znění vyhl. č. 243/1996 Sb., vyhl. č. 346/2000 Sb., vyhl. č. 413/2001 Sb. a vyhl. č. 577/2004 Sb. v rozsahu požadavků § 23 až § 24 a § 42 až § 44 a § 60 až § 61.

## Slide 12: Certifikační orgán pro výrobky:
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
 | Služba
1. | Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu
2. | Posuzování shody součástí interoperability
3. | Ověřování subsystémů evropského železničního systému
COV FD poskytuje 3 druhy služeb:
Notes: <number>

## Slide 13: Další odborné činnosti a aktivity skupiny
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Tvorba standardů a norem z oblasti železniční zabezpečovací techniky
Posudky a odborná stanoviska k řešení zabezpečení železničních provozů a průmyslové automatizace

## Slide 14: Další aktivity pracovní skupiny
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Výzkum a vývoj elektronických řídících systémů
  aplikace mikrokontrolerů
    Atmel, Motorola, Intel, Mikrochip
    GCC, ICC, asm
  aplikace bezdrátové komunikace
    WiFi, Bluetooth, ZigBee
  aplikace hradlových polí FPGA, CPLD
    Xilinx Virtex 4, Virtex 5, Spartan 3, ..
    ISE Foundation
  návrh tištěných spojů
    ORCAD 10.1.
Notes: <number>

## Slide 15: Realizované projekty
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky
Dynamická parciální rekonfigurace (FPGA – Virtex 4)
  implementace bezpečného logické jádra pro železniční zabezpečovací zařízení
Aplikace mikrokontrolerů (Atmel) a bezdrátové komunikace (Bluetooth)
  dopravní laboratoř fakulty dopravní
    řízení modelového kolejiště a ovládacích prvků zabezpečovacích zařízení,

## Slide 16: Ukázka aplikace - Dopravní laboratoř fakulty dopravní
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Katedra řídící techniky a telematiky